## Slide 1
汇报人：秋森
近期工作汇报 | 
近期工作 | 使用Verilog HDL设计了一个RISC-V单周期处理器，兼容RV32I指令集所有指令，包含R、I、S、U、J、B六种类型的指令； 对所设计的处理器进行仿真验证，所有指令功能均可正确实现。
下步计划 | 1.使用流水线技术，将单周期处理器扩展为多周期处理器。 2.设计一个AHB-SRAM

## Slide 2
关键部件
汇报人：秋森
cpu关键部件：
1.指令存储器：存储需要执行的指令。
2.数据存储器：随机读写存储器（RAM），存储cpu运行时产生的数据。
3.寄存器堆：32个通用寄存器的集合，大多数指令都需要从寄存器堆中读取或写入数据。由快速的静态随机读写存储器（sram）或专用的寄存器文件电路实现，这种ram可以多路并发访问不同的寄存器。
4.ALU（算数逻辑单元）：负责执行所有的算数逻辑运算。
5.译码器：对指令进行译码，解析出操作码和操作数，传递给数据通路和控制器。
6.控制器：产生控制信号控制其他部件，确保当前指令与数据通路对应，能被顺利执行。
cpu核心部件：
指令存储器和数据存储器一般使用外部存储器，cpu的核心部件如下：
1.数据通路：数据通路是执行单元的集合，包含寄存器堆，ALU，数据选择器，加法器。
2.控制器。
3.译码器。

## Slide 3
数据通路
汇报人：秋森
不包含控制器的数据通路